建设项目环境影响报告表

项目名称: 长庆油田分公司天然气及区域勘探项目组米105井项目

建设单位(盖章):   中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司

编制日期:  二○一七年七月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 长庆油田分公司天然气及区域勘探项目组米105井项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 |
| 法人代表 | 刘占良 | 联系人 | 赵小伟 |
| 通讯地址 | 延安市宝塔区大砭沟梅园小区2号楼101室 |
| 联系电话 | 15691207888 | 传 真 | / | 邮政编码 | 716000 |
| 建设地点 | 榆林市榆阳区青云镇刘千河办事处聚福梁村 |
| 立项审批部门 | 榆林市榆阳区发展改革局 | 批准文号 | 20170007 |
| 建设性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | M7471能源矿产地质勘查 |
| 占地面积 （平方米） | 7700 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保投资（万元） | 39 | 环保投资占总投资比例 | 3.9 |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产 日期 | / |
| 工程内容及规模 1、项目由来 随着我国经济持续快速增长，各类能源消费成倍增长，以煤为主的能源消费结构给大气和生态环境造成了严重的污染。能源结构问题已成为我国实现可持续发展战略的制约因素，实行能源多样化势在必行。天然气的杂质含量极少，属于洁净能源。积极开发利用天然气，对于改善城市能源结构，保护生态环境，保持资源、环境、经济的协调发展，提高人民的生活质量，促进可持续发展具有重要的意义。 天然气是优质高效的清洁能源，二氧化碳和氮氧化物的排放仅为煤炭的一半和五分之一左右，二氧化硫的排放几乎为零。但是，我国天然气消费占一次能源消费的比重仅为5%，不仅远低于美、欧等发达国家，而且远低于24%的国际平均水平。清洁能源比重过低，成为影响我国大气质量，造成雾霾天气多发的原因之一。为了改善人民生活环境，改善环境空气质量，应当大力鼓励发展天然气，增加天然气供应。积极开发利用天然气，对于改善城市能源结构，保护生态环境，保持资源、环境、经济的协调发展，提高人民的生活质量，促进可持续发展具有重要的意义。因此，加大资源勘探开发力度，是增加天然气供应、改善能源结构的重要措施。 为满足当前经济发展和人民生活对天然气日益增长的需求，长庆油田分公司天然气及区域勘探项目组决定对榆林市榆阳区米105井进行勘探，通过完井测试评价气藏情况，若测试具有工业产能，后期进行站场建设和采气生产。 本项目为矿产资源地质勘查项目，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令 第33号）等法律法规文件的有关规定，本项目应编制环境影响报告表。长庆油田分公司于2017年5月16日委托机械工业勘察设计研究院有限公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织专业技术人员踏勘现场和收集有关资料，按照相关环评技术规范要求，编制完成了《长庆油田分公司天然气及区域勘探项目组米105井项目环境影响报告表》。 本次评价仅对勘探过程中对环境的影响进行分析，不包括天然气开采、采气生产站外管道建设的评价，如需进行天然气开采、采气生产站外管道建设，需另行委托评价。 2、地理位置 长庆油田分公司天然气及区域勘探项目组米105井项目位于榆林市榆阳区刘千河办事处聚福梁村，地理坐标为X：4242007，Y：19417160，场址周边有乡村道路连接，交通较为便利，项目地理位置图见附图1，项目四邻关系图见附图2。 3、工程建设内容 本项目为天然气勘探井。钻井工程项目组主要包括钻前工程（包括道路工程、配套设施建设以及钻井设备安装等）、钻井工程（钻井和固井等）、完井作业、完井作业后的废弃物处理以及井队搬迁。 表1 工程内容一览表 序号 分类 工程名称 主要内容 1 主体 工程 钻前工程 钻井前准备工作，包括表土剥离，局部井场平整，修建设备基础、放喷池等。井场配套布置安装泥浆设备、发电室等，井场外设置表土堆放场。 钻井 米105井为天然气勘探井，钻机型号为ZJ50。当井场满足钻井工程要求后，将成套设备搬运至井场，并进行安装和调试，然后进行钻井作业。本工程采用常规钻井工艺，钻井液为水基泥浆。钻井过程中包括有下套管和固井等作业。当钻至目的层后完井。 完井作业 完井作业包括固井、安装采气树及放喷器、测试放喷等过程。将与后续天然气开采无关的设备进行拆除和搬迁，同时对 井过程中产生的污染物进行处理，对项目区临时占地进行土地复垦及植被恢复。 2 辅助 工程 道路 井场外已有乡村道路，本次不再新建进场道路，主要是对沿线道路部分路段进行拓宽，最大拓宽宽度约1m（满足设备运输车辆通过即可），拓宽道路长度约800m。 柴油储罐 钻井作业时，柴油用于发电和给各种设备提供动力。柴油储罐为不锈钢材质，最大储存量为20t。 3 公用 工程 给水 项目区生产、生活用水取自当地村民水井。 供电 设置发电机房，生活、办公、生产等由柴油发电机组供电，共配置3台柴油发电机组，钻井期间2用1备，功率为1320kW。 4 环保 工程 产噪声设备 柴油发电机加衬弹性垫料，排气管朝向避开工作人员办公生活的方位，钻井固定设备尽量加衬弹性垫料；管理和作业过程中平稳操作，避免作业时产生非正常的噪声等。 生活污水 项目区内设置旱厕，定期由附近村民清掏做肥料；生活污水经沉淀处理后回用于抑尘洒水。 生产废水 钻井废水和压裂返排液分别设收集罐收集，委托有资质单位处置。 测试放喷 废气 设置300m3的放喷池1座，采用耐火砖修建，测试放喷废气及自测试放喷过程中产生的天然气燃烧废气，测试放喷及事故放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池后，经排气筒高度为1m的对空短火焰燃烧器点火燃烧后排放（火炬源排放）。 固废 建议建设单位将可用泥浆循环利用于周边其他井场钻井施工，如不能重复利用，须将可用泥浆和废弃泥浆集中收集，委托有资质单位处置；岩屑采用岩屑收集箱收集，委托有资质单位处置；废油采用废油罐收集，贮存于危废暂存间内，项目结束后委托有资质部门处理；废棉纱和生活垃圾一并收集交由环卫部门处理。 当钻至目的层后，对天然气进行测试放喷，如果天然气井测试结果若表明勘探井有工业开采的价值，勘探井在规模化生产前拆除与采气无关的设备，安装采气树及防喷器。根据钻井作业规范和钻井环保管理规定，钻井液全部回收，不得遗弃在井场，废水和固体废物需进行无害化处理处置，做到“工完、料尽、场地清”，并办理竣工环保验收合格后方可交井。交井后进行后续的征地工作，在取得相关部门的许可后进行站场建设及采气工作。若勘探井不产天然气或所产天然气不具有工业开采价值，则用水泥封井后搬迁，将井场按原有占地类型进行恢复。 若井场有工业开采价值，需建设站场进行开采，本次评价仅针对气井的勘探过程，不对后续站场建设及采气过程进行评价。 4、工程占地及主要工程量 工程钻井期间用地均为临时用地，项目总占地面积7700m2，主要包括井场及附属设施占地、生活区占地及表土堆放区，占地类型为灌木林地。 若完井测试表明气井有开采价值，再征用井场等用地。根据现场勘查，区域附近已有乡村小道引至井场外，本次勘探无需新建道路，主要是对沿线道路部分路段进行拓宽，最大拓宽宽度约1m（满足设备运输车辆通过即可），拓宽道路长度约800m。 5、土石方工程量 本项目利用工程挖方进行回填，土石方总体平衡。耕植土与多余土方暂时堆放在表土堆放场，耕植土拟在钻井结束后用于复垦，多余土方拟在钻井结束后作为安全填埋的回填土，土石方总体平衡，不设弃土场。 米105井钻前工程各项工程土石方工程量分别见表2。 表2 米105井土石方工程量表 序号 名称 挖方量（m3） 填方量（m3） 平衡量 （m3） 备注 1 井场工程 1700 860 840 多余土方674m3，暂时堆放在场区内，拟在钻井结束后用于场地复垦，土石方总体平衡，不设弃土场 2 放喷池 300 276 24 3 设备基础 325 255 70 4 清污分流沟 220 50 170 5 生活区 100 220 -120 6 道路及其它占地 240 550 -310 总计 2885 2211 674 为防止雨水冲刷，工程的表土堆放场表面覆盖土工布或塑料薄膜遮盖，周围设排水沟，可有效防止表土堆放场的水土流失。因为本项目井场外已有乡村道路，本次不再新建进场道路。由于乡村道路部分路段较窄，不能满足设备运输车辆通行，因此在施工前期需对进场道路部分路段进行拓宽，最大拓宽宽度约为1m，拓宽道路长度约为800m。根据建设方提供资料，道路拓宽所占临时用地不涉及耕地、基本农田，且地表植被较少，拓宽过程中产生的少量土石方全部用于平整道路，因此道路拓宽过程中无废土石产生。 6、主要原辅材料、能源消耗 项目主要原辅材料、能源消耗见表3。 表3 钻井主要原辅材料、能耗一览表 序号 名称 单位 用量 来源 规格型号 1 膨润土 t 22 由专门供应商提供 / 2 NaCO3 t 3.0 由专门供应商提供 / 3 抑制包被剂 t 2.4 由专门供应商提供 FA-367 4 防塌润滑剂 t 5.9 由专门供应商提供 FRH 5 降失水剂 t 4.3 由专门供应商提供 LS-2 6 增粘剂 t 0.64 由专门供应商提供 C C-HV 7 净水剂 t 12.7 由专门供应商提供 聚铝 8 凝胶酸 t 105 当地购买 / 9 调节剂 t 1.2 当地购买 / 10 破稳剂 t 0.82 当地购买 / 9 絮凝凝结剂 t 3.2 当地购买 / 10 氧化剂 t 0.29 当地购买 / 11 吸附剂 t 1.2 当地购买 / 12 柴油 t 160 当地购买 / 13 水 t 960 取自当地居民水井 / 7、项目主要设备一览表 本工程钻井所用设备主要为钻井机械设备、钻机控制设备和井控装置等。项目使用的主要设备见表4。 表4 钻井工程主要设备一览表 设备类型 设备名称 型号 单位 数量 备注 动力系统 柴油发电机组 PZ12V190B 台 3 2用1备 钻井设备 钻机 ZJ50 台 1 荷载315t 井架 JJ315/45-K 套 1 底座 DZ450/9-S 底座 套 1 天车 TC-315 台 1 绞车 JC50DB 台 1 游动滑车 YC-315 台 1 大钩 DG-315 台 1 转盘 ZP-275 台 1 泥浆泵 F-1600 台 2 除砂器 ZQJ250×2 个 1 除泥器 ZQJ100×10 个 1 离心机 LW600 台 2 除气器 CQ1/4 台 1 振动筛 CQ-2 台 3 漏斗 个 2 加重泵 台 1 钻机控制系统 自动压风机 2V-6.5-12 个 1 电动压风机 2V-6.5-12 个 1 刹车系统 PSZ75液压盘刹车系统 套 1 辅助刹车 SDF50L 套 1 井控装置 环形防喷器 FH28-35 台 1 闸板防喷器 2FZ28-35 台 1 四通 FS28-35 个 1 节流管汇 JG-35 个 1 压井管汇 YJ-35 个 1 控制装置 FKQ3204B 套 1 检测系统 固定式多功能气体检测仪 套 1 便携式复合气体检测仪 台 5 呼吸器 正压式空气呼吸器 当班生产人员每人1套，并配备几套作为公用 8、公用工程 （1）给水 项目区生活用水与生产用水取自当地村民水井，项目区内设水罐储存。 （2）排水 工程废水主要是钻井废水、压裂返排液和生活污水，钻井废水与压裂返排液暂存于废水罐中，完井后交有资质单位处理；生活污水经沉淀处理后回用于井场降尘洒水。 （3）供电 本工程供电来源主要为柴油发电机组，工程共配置3台柴油发电机组，钻井期间2用1备，型号为PZ12V190B，功率为1320KW。 9、项目选址及总平面布置合理性分析 （1）项目选址 2017年3月15日，榆林市榆阳区发展改革局20170007号文件表明长庆油田分公司天然气及区域勘探项目组拟建设的米105、米106气井分别位于青云镇刘千河办事处、上盐湾镇清泉办事处，气井的建设与榆阳区目前重大建设项目规划不冲突。 项目位于榆阳区青云镇刘千河办事处聚福梁村，位于榆阳区城市规划区外的农业生态环境，占地类型为灌木林地，井场周围没有其他工业污染源、井场未处于生态敏感区，项目影响区不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域。根据《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中的规定，井口位置应满足“距高压线及其它永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m，距学校、医院和大型油库等密集型、高危性场所不小于500m”的规定。根据现场踏勘，米105井井口75m范围内无高压线及其它永久性设施，距离最近居民1100m；200m范围内无高速公路、铁路，500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所。井口选址符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中的规定。 综上所述，项目选址合理。 （2）总平面布置 本项目钻井井场主要包括机房、柴油发电机组、泥浆循环系统、泥浆泵、钻杆堆放区、值班室、职工宿舍、油罐区等，井场大门朝西北布设。井场外设置有放喷池，职工宿舍、厨房等房屋均为活动板房，完钻后随钻井队搬走。井场平面布置示意图见附图3。 本项目平面布置按照《钻井工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）、《石油与天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY5225-2012）中石油和天然气行业标准的要求进行。各类钻井设备均结合当地的自然环境，钻机类型按钻井工艺要求进行布置，充分利用了地形，节约了用地，且方便施工；同时，井场大门方向不处在建设地常年主导风向的下风向，井场也不处在其周围主要聚居地的上风向。 综上所述，项目总平面布置合理。 10、产业政策符合性分析 本项目为常规天然气勘探钻井工程。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订），本项目属于鼓励类中第七条“石油、天然气”第一款“常规石油、天然气勘探与开采”。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 11、与相关规划的符合性分析 本项目属于天然气勘探工程，根据《榆林市经济社会发展总体规划（2016-2030年）》，重点开发靖安油田、靖边油田、定边油田、新安边油田以及苏里格气田、大牛地气田和靖边、子洲、横山、榆阳、米脂气田；项目位于榆阳区，属于天然气开发前的勘探项目，因此项目建设符合《榆林市经济社会发展总体规划（2016-2030年）》。 本项目已取得榆林市发展和改革委员会出具的《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》（编号：2017（447）号）。根据检测报告，本项目不涉及生态红线。 12、劳动定员及施工制度 本项目施工期劳动定员为45人，钻井期为40d，钻井井队为24h连续工作，工作制度为每天3班，每班工作时间为8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，拟建场址原为灌木林地，无原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 榆林市榆阳区位于陕西省北部，西北与内蒙古自治区乌审旗接壤，西南与横山县毗邻，东北与神木相连，东南与佳县地接，南与米脂县互邻。 项目位于榆林市榆阳区青云镇刘千河办事处聚福梁村，场址周边有乡村道路连接，交通较为便利。 2、地形地貌 榆林市区的地势东北高西南低，海拔高度1000~1300m，以长城和榆溪河为界线，分为三种地貌类型：西北风沙滩地（约占60.5%）、中南部盖沙黄土河谷山道地（约占3.9%）、东南部黄土丘陵沟壑地（约占35.6%）。项目区属于黄土丘陵沟壑地地貌类型。 3、地质条件 （1）地层岩性 榆阳区出露地层为三叠系、侏罗系、白垩系沉积岩，岩层倾向大致向西，部分地区岩层稍有偏南或偏北现象。岩层倾角一般较小，多不超过5°。很少见有地层褶皱现象。第三系不整合或假整合于中生界沉积岩之上。第四系黄土及松散堆积物，广泛覆盖于中生界沉积岩之上。 （2）地质构造 榆阳区处于鄂尔多斯台向斜陕北台凹东翼地区，地质活动相对稳定，岩层构造简单，断裂构造不发育，所见中生界地层均以极缓的倾角向西倾斜，形成单斜构造。一般岩层倾角2～5°，大者亦不超过10°。区内未见岩浆活动。现代地形变测量显示，中、新生代地层变形不显著，断裂也不发育、地震活动水平低，为新构造活动比较稳定的地区。 本区地质构造简单，属于缓倾的台向斜的一翼，相对稳定，断裂不发育，地震发生率小，偶有地震发生或出现，属于少震、弱震区，震级通常在4级以下。地震烈度为Ⅵ度区。 4、气候、气象 项目区属中温带半干旱大陆性季风气候区，四季分明，日照充足，特点是春季风大沙多，夏季炎热干旱，秋季凉爽短促，冬季干冷漫长。年平均气温8.1℃，极端最高气温38.6℃，极端最低气温-32℃；最热月（7月）平均温度23.3℃，最冷月（1月）平均温度-9.3℃；年平均降雨量420mm，且多以暴雨出现，主要集中在7-9月份，占全年降水量的60%以上；气候干燥，风大沙多是该地区的主要特征，主导风向为NNW（频率为10.5%），次主导风向为NW（频率为9.4%），全年平均风速2.2m/s，最大风速19m/s。 5、水文 （1）地表水 榆阳区地表水主要为榆溪河，榆溪河发源于榆林北部毛乌素沙漠的刀兔河口一带，全长130km，流域面积4938km2，河道平均比降3.07‰。据榆林水文站资料，其多年平均流量为11.77m3/s，最大平均流量为15.6m3/s，最小平均流量为8.09m3/s，多年平均径流量为3.7亿m3。区域内地下水主要是松散堆积孔隙潜水，含水层以第四系风积沙、砂性土和其下部砂砾层为主，多为HCO3-Ca-Mg型水，含水量大，矿化度小于1g/L，水质好。 根据现场调查，项目区附近无地表水流经。 （2）地下水 榆阳区地下水分为孔隙潜水和裂隙承压水两大类。孔隙潜水分布在河漫滩及阶地上，主要赋存于第四系全新统风积砂层和上更新统冲湖积砂层之中，水位埋深10m，水质较好，水量丰富。裂隙承压水主要分布在山岗梁峁区，赋存于三叠系各组砂岩中，赋水性弱，水位埋深在70~100m之间。 该地区地下水主要接受大气降水补给，含水层岩石性以粉细砂为主，富水性中等-强，受地形制约地下水主要由东北向西南侧径流，以潜流及泉流形式最终向榆溪河排泄。地下水埋藏较深。 6、矿产资源 榆阳区煤炭资源储量485亿吨，探明含煤面积约5400km2，占辖区总面积的77%，是世界七大煤田榆神府煤田重要组成部分，具有煤层厚、储量大、品质好、易开采的特点；岩盐资源预计储量1.8万亿吨，是榆米绥特大型盐田重要组成部分，为氯化钠含量高达95%的罕见精品盐矿；天然气探明储量820亿m3，是陕甘宁大气田重要组成部分，含气面积大、纯净度高、开发前景广阔。石油、高岭土、泥炭等矿藏亦有相当规模储量。榆阳区水资源总量9.1亿m3，人均占有量超过榆林市平均水平。 青云镇矿藏资源丰富，是正在开发和建设中的工业基地。主要资源有粘土、矿泉水、煤炭、土地等。粘土资源丰富，每个村都具备办砖厂的条件，现有砖厂29处，生产的粘土砖占领榆林市区70%的建筑市场。煤炭埋藏深度为43~120m，煤层厚度为60~80cm，无瓦斯，易开采。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 为了解评价区的环境质量现状，本次评价委托西安京城检测技术有限公司对评价区大气、地下水、声环境进行现状监测。监测布点情况见附图4。 一、大气环境质量现状 （1）监测点位：在项目地设置1个大气环境监测点。 （2）监测因子：NO2、SO2、PM10、非甲烷总烃。 （3）监测时间：2017年5月3日~2017年5月9日，连续监测7天。 （4）采样及分析方法：按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定及《环境空气质量监测技术规范》进行。 （5）监测结果及评价 评价区NO2、SO2、PM10、非甲烷总烃监测结果见表5。 表5 环境空气质量监测结果 项目 日期 SO2（μg/m3） NO2（μg/m3） PM10（μg/m3） 非甲烷总烃（mg/m3） 1小时 平均值 24小时 平均值 1小时 平均值 1小时 平均值 24小时 平均值 1小时 平均值 5月3日 7~13 10 13~20 0.32~0.37 86 0.41~0.56 5月4日 8~13 11 14~21 0.33~0.37 92 0.39~0.58 5月5日 8~12 10 14~20 0.31~0.35 103 0.37~0.49 5月6日 9~12 11 13~19 — 55 — 5月7日 7~10 9 14~19 — 94 — 5月8日 8~12 10 16~23 — 87 — 5月9日 9~13 10 16~24 — 62 — 二级标准 50 50 200 2.0 150 2.0 超标率 — — — — — — 最大超标倍数 — — — — — 由表8可知，由上表可知，评价区域环境空气质量现状中PM10、SO2、NO2浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，非甲烷总烃一次值满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司编制）中关于非甲烷总烃环境质量标准值的规定，说明评价区大气环境质量良好。 二、声环境质量现状 （1）监测点位 在厂界四周分别设置1个监测点。 （2）监测时间、频次和仪器 时间和频次：2017年5月4日~5月5日，连续监测2天，昼间、夜间各监测1次。 监测仪器：AWA5688型噪声统计分析仪。 （3）监测项目：等效连续A声级 （4）监测结果分析与评价 具体监测结果统计与分析见表6。 表6 声环境监测结果表 单位：dB（A） 监测日期 监测点位 监测结果 点位号 点位名称 昼间 夜间 5月4日 1# 东厂界 41.2 39.5 2# 南厂界 42.1 39.1 3# 西厂界 41.8 38.7 4# 北厂界 42.3 39.4 5月5日 1# 东厂界 42.6 40.1 2# 南厂界 42.1 39.6 3# 西厂界 42.5 38.9 4# 北厂界 41.9 39.5 执行2类标准：昼间60，夜间50 从声环境现状监测结果可以看出，监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，说明评价区声环境质量良好。 三、地下水环境质量现状 （1）监测点位 本次评价在项目西北侧刘家沟村居民水井设置1个监测点，水位标高1114m。 （2）监测项目：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、溶解性总固体、细菌总数、砷、铅、镉 （3）监测时间及监测频次：2017年5月4日~5月5日，连续监测2天，每天监测一次。 （4）监测结果 表7 地下水监测结果 监测项目 单位 监测结果 标准值 达标情况 5月4日 5月5日 钾 mg/L 28.5 30.4 / / 钠 mg/L 95.3 90.2 / / 钙 mg/L 9.67 10.0 / / 镁 mg/L 21.3 18.9 / / 碳酸根 mg/L 0.0 0.0 / / 碳酸氢根 mg/L 383 371 / / 氯化物 mg/L 3.93 3.48 250 达标 硫酸盐 mg/L 63.2 53.9 250 达标 pH 无量纲 8.20 8.22 6.5~8 5 达标 氨氮 mg/L 0.09 0.09 0.2 达标 硝酸盐氮 mg/L 2.44 2.13 20 达标 亚硝酸盐氮 mg/L 0.002 0.003 0.02 达标 氟化物 mg/L 0.34 0.28 1.0 达标 溶解性总固体 mg/L 432 447 1000 达标 细菌总数 个/m 200 180 100 超标 砷 mg/L 0.0003ND 0.0003ND 0.05 达 铅 mg/L 0.0025ND 0.0025ND 0.05 达标 镉 mg/L 0.0013 0.0011 0.01 达标 由监测结果可知，细菌总数超过《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准的要求，其余各监测项目的监测值均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准的要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，项目周边无自然保护区、风景名胜区和国家及地方保护的珍稀动植物，项目主要环境保护目标主要为项目周边居民及居民水井。 本项目主要环境保护目标见表8。 表8 主要环境保护目标 环境要素 保护对象名称 方位 至本项目 距 （m） 户数/人数 保护目标 环境空气 刘家沟村 N 1100m 20户/70人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 大庙梁 N 2100 15户/55人 聚福梁村 NE 1900 25户/90人 红崖峁 E 1650 10户/35人 刘家畔村 SE 1400 20户/75人 东梁 SW 2360 5户/20人 小圪垯 NW 1460 5户/15人 地下水 项目周边地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准 声环境 厂界外200m范围 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2、地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准。 4、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准； 2、项目废水不外排。 3、噪声排放：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定； 4、固体废物排放：一般工业固体废物执行《一般工业固体贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的有关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目为天然气勘探项目，不涉及运营期，因此，本项目不需要申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）: 本次评价仅涉及天然气井的勘探过程，不涉及天然气的开采和集运。 1、钻井过程及产污节点 钻井工程主要包括钻前工程（包括修建井场道路、平整井场、井场基础建设以及钻井设备安装等）、钻井工程（钻井和固井等）、天然气测试和完井作业后井队的搬迁及废弃物的无害化治理。钻井工艺过程及污染物产生环节见图1。 图1 项目建设工艺流程及产污环节图 2、钻井过程简述 钻井过程包括钻前工程、钻井、完井测试、换装完井井口装置、完井搬迁及土地复垦。 （1）钻前工程 钻井的井位确定后，按照工程钻井设计开始钻前工程。钻前工程包括：拓宽道路沿线植被清除，修建路基和浆砌挡土工程以及铺碎石等；井场占地范围及放喷池周围50m范围内植被的清除；井场场地、放喷池等土石方开挖（开挖工程主要是以人工开挖为主），当其满足设施要求时，开始进行场地平整、放喷池等各类设施基础建设。 （2）钻井工程 钻前工程满足钻井作业要求时，各类作业车辆将各类设备逐步运至井场进行安装，通过检查满足钻井要求时开始进行钻井作业。 ①钻井 本项目采用常规钻井液钻井工艺，钻井时间为40天，为24小时连续作业。以柴油发动机为动力，通过钻机、转盘带动钻杆切削地层，同时由钻井泥浆泵经钻杆向井内注入高压钻井泥浆，通过钻头挤入井底，冲刷井底，将钻头切削下的岩屑不断地带至地面。利用振动筛分离岩屑和钻井泥浆，分离的钻井泥浆进入泥浆罐循环利用。钻头的钻进以柴油发动机为动力，整个过程循环进行，使井不断加深，直至目的井深。钻井中途会停钻，以便起下钻具更换钻头、下套管、固井、设备检修等。 ②钻井液循环系统 钻井泥浆系统是钻井工程的核心部分，钻井泥浆分为可生物降解、水基、油基三种，清洁性能依次减弱。本工程采用的钻井泥浆为水基钻井泥浆，在三种钻井泥浆体系中等清洁产品，不含重金属物质。泥浆循环系统主要包括钻井液振动筛、真空除气器、除砂器、除泥器，除砂除泥一体机、液气分离器、搅拌器、砂泵、泥浆罐等石油钻井固控设备及成套泥浆循环系统。 钻井泥浆泵经钻杆向井内注入高压钻井泥浆，通过钻头挤入井底，冲刷井底，将钻头切削下的岩屑不断地带至地面。通过泥浆循环系统实现泥浆与岩屑的分离，回收泥浆进入泥浆罐再利用。 ③固井 固井是钻井打到预定深度后，下入套管并注入钻井泥浆，封固套管和井壁之间环形空间的作业。固井的主要目的是封隔疏松的易塌易漏地层，封隔油、气、水层，防止互相串漏，以保证安全继续钻进下一段井眼或保证顺利开采生产层中的天然气的工艺过程。 固井作业主要包括下套管和注固井液两个过程。 ④完井测试 完井测试主要是掌握目的层天然气产能情况。当钻井钻至目的层后，将对产层进行完井测试。主要包括洗井、酸化压裂、测试等工序，先采用洗井液进行洗井处理，再用胶凝酸体系进行酸化压裂（酸化压裂是指在高于储层破裂压力或天然裂缝的闭合压力下，将酸液挤入储层，在储层中形成裂缝，同时酸液与裂缝壁面岩石反应，非均匀刻蚀缝壁岩石，形成沟槽状或凹凸不平的刻蚀裂隙，施工结束裂隙不完全闭合，最终形成具有一定几何尺寸和导流能力的人工裂缝，改善气井的渗流状况，从而使气井获得增产）。 本项目测井过程中涉及到的物质主要为压裂液，成分为水凝胶、支撑剂（一般为石英砂或陶粒）等，不涉及放射源。 为了解气井的产气量，在完井及压裂后，需进行测试放喷。测试放喷是在固井、压裂作业后，利用测试放喷专用管线将井内天然气引至放喷池点火燃烧对天然气产量进行测试的过程，放喷前需接一条可测试流量的专用管线。依据测试气量，采用间歇性放喷，每次放喷时间约4~6h，废气排放属不连续排放。 ⑤完井搬迁 完井测试结果若表明勘探井有工业开采的价值，拆除与采气无关的设备。根据钻井作业规范和钻井环保管理规定，钻井液全部回收，不得遗弃在井场，废水和固体废物须交有资质单位处置，做到“工完、料尽、场地清”，并办理竣工环保验收合格后方可交井。若勘探井不产天然气或所产天然气不具有工业开采价值，则用水泥封井后搬迁，将放弃的井场针对临时占地类型恢复为原有地貌。 主要污染工序： 本项目为天然气勘探工程，不涉及运营期，仅对施工期污染工序进行分析。 1、废气 本项目废气主要是钻前工程井场平整产生的施工扬尘、钻井柴油发电机废气、完井测试产生的废气。 （1）施工扬尘 主要来自平整场地、土方开挖以及道路扬尘等，属无组织排放。扬尘量大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度高低、施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素有关。起尘风速与粒径和含水率有关，减少露天堆放，保证一定的含水率并减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。 （2）柴油发电机燃烧废气 钻井作业时，利用柴油发电机组进行发电，并给钻机上的各种设备如泥浆泵、天车、转盘等提供动力，其燃料燃烧排放的废气主要污染物为SO2、NOX、烟尘、CO等。根据长庆油田分公司对钻井工程的类比分析，每100m进尺消耗柴油约5t，米105井设计井深为3200m，消耗柴油约160t（188.24m3）。依据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域）》给出的计算参数：烟尘 0.714g/L柴油、SO2 4g/L柴油、NOx 2.56g/L柴油、CO 1.52g/L柴油，则本项目钻井阶段烟尘产生量为0.13t、SO2产生量为0.75t、NOx产生量为0.48t、CO产生量为0.29t，属连续排放。 （3）测试放喷天然气经点燃后排放的废气 为准确了解和进一步核定气井的产气量，在完井后，通常需进行测试放喷，测试放喷产生的废气量取决于所钻井的产气量和测试时间，一般产气量大的井其放喷量也较大。单井测试时间约1~2天，依据测试气量间歇放喷，每次持续时间约4~6h，属短时间歇排放。测试放喷的天然气经点火燃烧，其主要污染物为SO2、NOx。 （4）非正常生产时事故放喷天然气经点燃后排放的废气 钻井进入目的层后，有可能遇到异常高压流体，如果井内泥浆密度值过低，达不到平衡井内压力要求，就可能发生井喷，此时利用防喷器迅速封闭井口，若井口压力过高，则打开放喷管线阀门泄压，即事故放喷。事故放喷一般时间较短，约2~4h，属于临时排放，放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池后点火燃烧。根据《含硫化氢天然气井失控井口点火时间规定》（AQ2016-2008），含硫化氢天然气发生井喷，至少应在15min内实施井口点火，点火前主要污染物是H2S。点火后，主要污染物是SO2。 2、废水 本项目废水主要是钻井废水、压裂返排液及生活污水。 （1）钻井废水 钻井废水主要包括钻井地面设备、振动筛、井台、钻具等设备冲洗废水和洗井废水，根据对长庆油田分公司已钻天然气井废水产生情况的调查和资料收集，每钻进1m平均产生钻井废水0.05m3，本项目钻井深度为3200m，则项目产生的钻井废水为160m3，钻井废水统一收集后全部进入地上钻井废水收集罐，在井下作业完成后3天内，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处置。钻井废水在井场内不落地和不外排。 （2）压裂返排液 完井后，为了消除井筒附近地层渗透率低的不良影响，以达到增产的目的，需进行压裂作业，主要是通过向井下注入压裂液进行压裂。压裂液的主要原料是清水、支撑剂陶粒及一些外加剂如粘土稳定剂等。压裂作业阶段配备压裂液储存在集污罐中（在压裂作业前，将集污罐清空），可满足压裂液临时储存的要求。根据项目组多年勘探经验，每次注入压裂液量约150m3（通过泵注入，每次注入时间约2~3h），共注入2次，注入压裂液总量约300m3。受地层压力作用，压裂后会产生压裂返排液，返排液量总计约150m3。压裂返排液统一收集后全部进入地上压裂返排液收集罐，在井下作业完成后3天内，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处置。压裂返排液在井场内不落地和不外排。 （3）生活污水 项目施工期间钻井队共有职工45人，班制为3班，员工日工作时间8h/d。项目区内设置卫生防渗旱厕，生活用水定额按65L/人·d计，则项目施工期间钻井队生活用水量为2.93m3/d，钻井周期按40天计，钻井期间施工队生活用水量为117.2m3，排污系数取0.8，则本项目生活污水排放量为2.34m3/d，整个施工期生活污水产生量为93.6m3。 表9 项目施工期废水产生一览表 名称 产生量 生产废水 钻井废水 160m3 压裂返排液 150m3 生活污水 93.6m3 3、噪声 本项目噪声主要为钻前施工过程中挖掘机、推土机、轮式装载车等机械设备产生的噪声；钻井过程中的噪声主要包括柴油发电机组、泥浆泵、振动筛等钻井设备产生的噪声。项目主要噪声源声级见表10。 表10 项目主要噪声源声级统计表 序号 声源名称 运行数量 声级dB（A） 备注 1 柴油发电机组 2台 100 连续 2 ZJ50钻机 1台 95 连续 3 泥浆泵 2台 90 连续 4 振动筛 2台 85 连续 5 离心机 2台 85 连续 6 挖掘机 1台 83 间歇 7 推土机 1台 86 间歇 8 轮式装载车 1台 90 间歇 4、固废 本项目固废主要有废弃钻井泥浆、钻井过程中产生的钻井岩屑、机械设备清理保养过程中产生的废油及废棉纱、井队员工产生的生活垃圾。 （1）废弃钻井泥浆 在钻井过程中，仅泥浆参与循环，本项目采用常规钻井工艺，泥浆用量为0.1m3/m，本项目钻井深度3200m，泥浆总用量为320m3。钻井过程中泥浆全部进入泥浆净化系统，净化后的泥浆80%回用于本井场钻井使用，剩余20%的废弃泥浆回收于泥浆储罐。本钻井施工结束后，建议建设单位将可用泥浆循环利用于周边其他井场钻井施工，如不能重复利用，须将可用泥浆和废弃泥浆集中收集，在井下作业完成后3天内，由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一运至有资质单位处置。 （2）钻井岩屑 钻井岩屑是钻井过程中钻头切屑地层岩石而产生的碎屑和土层，经泥浆循环携带出井口，在地面经振动筛和离心机分离出来存放于井场的废渣箱中。钻井岩屑产生量与井眼长度，平均井径及岩石性质有关。根据类比调查，大约单位进尺产生岩屑为0.03m3/m，本项目钻井岩屑产生量为96m3，在井下作业完成后3天内，由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一运至有资质单位处置。 （3）废油、废棉纱 钻井过程中废油的主要来源是：机械（泥浆泵、转盘、链条等）润滑废油；清洗、保养产生的废油，如更换柴油机零部件和清洗钻具、套管时产生的废油。这部分废油属于危险废物，本项目钻探过程产生的废油约0.05t，属于危险废物，采用废油罐收集，贮存于危废暂存间内，项目结束后委托有资质部门处理。此外，工程钻井过程中会产生一定的废棉纱，主要来源为机械保养、清洗后的擦拭。根据调查分析，工程钻井过程中产生废棉纱量为0.01t，依据《国家危险废物目录》（2016），废棉纱属于危险废物豁免管理范畴；项目产生的废棉纱与生活垃圾一并收集交由环卫部门处理。 （4）生活垃圾 生活垃圾来源于钻井施工作业人员的日常生活，其产生量按每人每天产生0.5kg计算，施工期间，井队工作人员按45人计算，则本项目生活垃圾产生总量为22.5kg/d，项目施工期40d，整个施工期生活垃圾产生量为0.9t，生活垃圾集中存放在生活垃圾桶中，委托当地环卫部门进行处置。 本项目固体废物产生及处置情况见表11。 表11 固体废物产生及处置方式 序号 名称 产生量 处置措施 1 废弃泥浆 320m3 在井下作业完成后3天内，由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一运至有资质单位处置。 2 钻井岩屑 96m3 3 废油 0.05t 采用废油罐收集，贮存于危废暂存间内，项目结束后委托有资质部门处理 4 废棉纱 0.01t 与生活垃圾一并收集交由环卫部门处理 5 生活垃圾 0.9t 生活垃圾桶集中收集，当地环卫部门集中清运

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 场地平整 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  | 柴油机 | 烟尘 | 0.13t | 0.13t |
|  |  | SO2 | 0.75t | 0.75t |
|  |  | NOX | 0.48t | 0.48t |
|  |  | CO | 0.29t | 0.29t |
|  | 试气 | SO2、CO2 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 钻井 | 钻井废水 | 160m3 | 0 |
|  |  | 压裂返排液 | 150m3 | 0 |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 93.6m3 | 0 |
| 固 体 废 物 | 钻井 | 废弃泥浆 | 320m3 | 0 |
|  |  | 钻井岩屑 | 96m3 | 0 |
|  | 设备维护 | 废油 | 0.05t | 0 |
|  |  | 废棉纱 | 0.01t | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.9t | 0 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为钻前施工过程中挖掘机、推土机、轮式装载车等机械设备产生的噪声；钻井过程中的噪声主要包括柴油发电机组、泥浆泵、振动筛等钻井设备产生的噪声。噪声源声级为83~100dB（A） |
| 主要生态影响 本项目钻前工程施工时对场地进行平整、开挖、施工车辆碾压等活动会对活动范围内的土壤质地和性质以及地表植被造成影响，从而造成一定量的水土流失，随着施工的结束，影响也随之消失。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 工程建设对环境的影响为钻井过程产生的噪声、废水和固废等对环境的影响，以及钻井过程存在的环境风险等。现就本工程对环境的影响分析如下： 1、环境空气影响分析 （1）钻前工程粉尘 在不利天气条件下，施工扬尘可在150m范围内超过国家二级标准，对大气环境可造成不利影响，150m范围外，一般不会有大的影响。井场附近最近的敏感保护目标为场址西北侧250m处的刘家沟村，位于施工扬尘影响范围外，因此，井场施工扬尘对周边主要敏感目标影响较小。 为防止扬尘对施工人员的影响和减少交通运输扬尘，评价要求钻前施工时对各扬尘点采取以下控制措施： ①根据主导风向和工地的相对位置，对施工现场合理布局，建材堆场应尽量远离环境保护目标。施工现场的的各种设施、物料应当按照施工总平面图划定的区域存放。 ②装卸物料时尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料应设置简易材料棚，以免露天堆放造成的风蚀扬尘。 ③主要气象条件变化，土方施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件。当出现4级及以上风力天气情况时，禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。 ④对于进场道路应适时洒水抑尘，以防道路扬尘对环境的污染；对于易产生粉尘的散装物料运输车辆，视物料的具体性状采取密封或围护措施，防止散装物料在运输过程中洒落引起扬尘污染。 （2）柴油发电机组废气环境影响分析 钻井期间，提供电力的柴油发电机组会排放少量废气，柴油成分为烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃、氮及添加剂组成的混合物。主要污染物是烟尘、SO2、NOx、CO等，本项目钻井阶段烟尘产生量为0.13t、SO2产生量为0.75t、NOx产生量为0.48t、CO产生量为0.29t，属连续排放。项目处在农户稀少的山区中，项目周边200m范围内无居民居住，最近居民位于项目北侧，距离项目1100m，中间有荒沟和山坡相隔，加之当地扩散条件良好，经自然扩散后能达标排放，虽然柴油机废气会对当地环境产生一定的影响，但该影响属于可接受范畴。此外，项目施工期较短，钻井期间的大气污染物将随工程的结束而消除，对环境空气影响较小。 （3）完井测试放喷废气环境影响分析 测试放喷采用空中灼烧降低废气的毒性。放喷废气通过燃烧后进行排放。本项目放喷池选址位于距离井口100m外的荒地上，项目放喷池内壁由防火砖砌成，外侧设有钢筋水泥墙及钢板，放喷池周边200m范围内无居民，周边50m范围植被以灌木林地为主，无高大林木，地势空旷便于废气扩散，且放喷池位于当地常年风向的侧风向处。 由于本项目可能为含硫气井，因此测试放喷的废气引入放喷池燃烧后排放的主要气体为SO2、CO2和微量烃类。虽然产生的废气对环境影响微小，但为了最大程度降低测试放喷废气对环境的影响，测试放喷时，要选择合适的时间，在天气晴朗，且风较大的天气进行，便于废气扩散。加之测试放喷时间短，对大气环境的影响较短，测试完毕，影响很快消除，因此对环境的影响不大。 项目周边200m范围内无居民居住，为减轻工程放喷对附近农户的影响，环评建议在放喷前，建设方应根据安全需求对距放喷口200m范围建立警戒点并进行24小时警戒，在放喷期间告诫附近村民不要在项目区周边活动，减轻放喷废气对附近农户的影响。 在放喷时，虽然采用放喷池放喷，但是放喷天然气燃烧产生的热辐射会对测试区周围的土壤和植被会造成灼伤，这种影响需要一定的时间才能逐步恢复。 由上分析，本项目除了在放喷时由于热辐射会对放喷池周围的土壤和植被造成灼伤外，其产生的废气对当地大气环境影响甚微。 综上所述，在严格执行《石油天然气钻井、开发、储运、防火防爆安全生产技术规程》(SY5225-2012)关于放喷池选址要求及放喷撤离要求的前提下。本项目的实施不会造成该区域的环境空气质量发生改变，不会对周边保护目标造成明显不利影响。 （4）事故放喷废气环境影响分析 事故放喷是由于地层高压异常导致的，在石油天然气行业是低概率事件。事故放喷主产物是天然气燃烧后产生的SO2、CO2、H2O。事故放喷时间持续较短，且通过专用的放喷管线将天然气引至放喷池进行点火放喷，事故放喷时间段，属临时排放，放喷完毕，影响很快消除，环评要求建设单位在发生事故时对周边居民实施临时疏散，因此事故放喷对周边人群健康基本无影响，对环境影响也较小。 根据《石油天然气钻井、开发、储运防火防爆安全生产技术规程》（SY5225-2012），一旦发生井喷，应指派专人不断地使用检测仪器对井场及附近的天然气等易燃易爆气体的含量进行测量，提供划分安全区的数据，划分安全作业范围，含硫天然气井并在下风口100m、500m、1000m处各设一个检测点。 综上所述，工程废气对周边大气环境和环境保护目标的影响可接受。 （5）大气污染防治措施 本项目钻前和站场建设施工期较短，加之井场周围地势平缓空旷，环境空气扩散条件良好，通过采取拟定的措施，能够降低工程施工扬尘对环境空气的不良影响。测试或事故放喷时间短，属临时排放。 ①井场施工作业过程中，及时洒水降尘，缩短扬尘污染时段和污染范围，最大限度地减少起尘量。 ②环评要求建设单位购买设备时选择符合国家产品质量标准的柴油发电机，燃料应选用轻质柴油，确保柴油发电机组尾气符合环保标准规定。此外，本项目柴油机使用时间较短，钻井持续时间约为40d，排放方式为无组织排放，并且周边扩散条件较好，柴油机所产生的废气不会对周边环境产生明显的影响，故本项目不设专门的废气治理设施。 本次评价建议建设施工方搞好柴油机的维护与保养，尽量使柴油机保持良好工作状态。 ③测试放喷废气：对测试放喷天然气主要采用点火燃烧的方式，本项目可能为含硫井，因此燃烧时会产生少量的烃类、SO2、CO2，经自然扩散后，对大气环境的污染较少。项目测试放喷过程中严格执行试油作业规程和试油过程设计的要求，在满足产能测试的基础上尽量减少放喷时间，减少对环境的影响。 2、地表水环境影响分析 本项目废水主要是钻井废水、压裂返排液及生活污水。 （1）钻井废水影响分析 钻井废水主要包括钻井地面设备、振动筛、井台、钻具等设备冲洗废水和洗井废水，根据对长庆油田分公司已钻天然气井废水产生情况的调查和资料收集，每钻进1m平均产生钻井废水0.05m3，本项目钻井深度为3200m，则项目产生的钻井废水为160m3，钻井废水统一收集后全部进入地上钻井废水收集罐，在井下作业完成后3天内，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处置。钻井废水在井场内不落地和不外排，不会对当地地表水环境造成影响。 （2）压裂返排液影响分析 压裂液的主要原料是清水、支撑剂陶粒及一些外加剂如粘土稳定剂等，受地层压力作用，压裂后会产生压裂返排液，返排液量总计约150m3。压裂返排液统一收集后全部进入地上压裂返排液收集罐，在井下作业完成后3天内，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处置。压裂返排液在井场内不落地和不外排，不会对当地地表水环境造成影响。 （3）生活污水环境影响分析 项目施工期生活污水产生量为93.6m3，生活污水经沉淀处理后回用于抑尘洒水，不外排，不会对当地地表水环境造成影响。 （4）水污染防治措施及处理效果 本项目设置200m3钻井废水收集罐1个，200m3压裂返排液收集罐1个，3m3沉淀池1座，用于收集项目产生的钻井废水、压裂返排液及生活污水。经核算，本项目钻井期间共产生钻井废水约160m3，压裂返排液约150m3，钻井废水收集罐、压裂返排液收集罐容积能够容纳钻井期间产生的全部生产废水，在井下作业完成后3天内，钻井废水、压裂返排液统一由防渗漏、防溢流的运输车辆转移至有资质单位处置。因此，本项目水污染防治设施设置合理，处理措施可行，能够确保钻井废液在井场内不落地、不外排。 3、地下水环境影响分析 （1）钻井过程对地下水的影响 由于各地层岩性、孔隙度不同，对于孔隙度大的地层，在钻井过程中可能会发生钻井液漏失的现象，若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。另外，固井过程中固井液的漏失对地下水也有一定的影响。 由于本项目钻井段的地层岩性以砂岩为主，地层孔隙度小，渗透率极低，泥浆漏失的几率很小。此外，本项目导管段钻井阶段利用清水泥浆钻井，在套管的保护下能有效地保护浅层地下水；每开钻井结束后通过固井作业封隔地层与套管之间的环形空间，也可降低污染物进入地层的风险；在钻井过程对泥浆进行实时监测，一旦有漏失发生，立即采取堵漏措施。因此，本项目钻井过程对地下水环境的影响较小。 （2）井场污染物入渗对地下水的影响 井场污染物收集、存储措施不到位，容易造成地表污染物入渗，对浅层地下水造成一定的污染。造成地表污染物入渗的主要因素有：罐区基础防渗措施不到位，运行中出现渗漏；井口作业区、泥浆循环系统区散落的泥浆、废水渗入地下。 压裂返排液和钻井废水收集后全部进入地上收集罐，在井下作业完成后3天内，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处置。柴油罐置于场底采取防渗处理的防渗池内，油罐区设置有围堰，高约1m，其有效容积约50m³，可防止油罐破损泄漏。 废水收集罐、柴油罐置于防渗池内，废水渗漏造成地下水污染的可能性较小。 地下水串层影响 在自然状态下，由于存在隔水层，浅层水与深层水很难相互沟通混合。如果隔水层被人为破坏形成孔洞，浅层污染水就会下渗污染深层水，造成地下水串层污染。因此工程施工时必须做好防治地下水串层的措施。 地下水污染防治措施 ①表层固井要求：表层固井必须封固含水层。 ②固井作业要求：为了确保地层的承压能力能够满足固井时防漏及打开气层时安全钻井的需要，在进入气层前必须按工程设计要求进行转化钻井液和工艺堵漏；固井所用水泥、外掺料、外加剂及水泥浆配方必须经油田公司工程技术管理部检验认可备案后，方可使用 ③生产套管固井后钻水泥塞要求：钻完全井水泥塞后，必须大排量循环冲洗干净胶皮及铝片。 ④其他要求： A、钻井中遇到潜水层，下套管时应注水泥封固，防止地下水层被地层其它流体或钻井泥浆污染； B、钻井过程中采取平衡钻进，避免因压力挤动和开泵过猛使泥浆憋入地层； C、井场储备足够的封堵剂，钻井过程中应密切注意钻井液的漏失情况，一旦出现漏失，应立即采取堵漏措施，防止钻井液的漏失污染地下水；堵漏剂的选取应考虑清洁、无毒、对人体无害、环境污染轻的种类，建议使用水泥堵漏。 ⑤防渗措施 为进一步减少工程建设对地下水环境的影响，环评建议对井场各区域切实做好防渗措施。 A、防渗措施 柴油罐、废弃泥浆罐、钻井废水罐和压裂返排液罐均应置于进行防渗处理的防渗池内，防渗池底部压实后铺设2mm厚高密度聚乙烯膜，使渗透系数≤10-10cm/s，可有效防止污染物入渗。 B、放喷池防渗措施：池底及四周铺设复合防水卷材作防渗漏处理，防水卷材搭接长度不小于300mm；池底填筑一定厚度的土壤后压实。 C、循环系统防渗措施：采用密闭循环罐，设备底部铺设复合防水卷材作防渗漏处理，防水卷材搭接长度不小于300mm。 4、噪声环境影响分析 （1）工程噪声源强 本项目噪声主要为钻前施工过程中挖掘机、推土机、轮式装载车等机械设备产生的噪声；钻井过程中的噪声主要包括柴油发电机组、泥浆泵、振动筛等钻井设备产生的噪声。本工程针对源强采取了相应的降噪措施，采取降噪措施后设备的噪声值见表12。 表12 采取降噪措施后的噪声源强 序号 声源名称 运行数量 声级dB（A） 降噪措施 采取措施后声级dB（A） 1 柴油发电机组 2台 100 加衬弹性垫料 95 2 ZJ50钻机 1台 95 / 95 3 泥浆泵 2台 90 加衬弹性垫料 85 4 振动筛 2台 85 加衬弹性垫料 80 5 离心机 2台 85 加衬弹性垫料 80 6 挖掘机 1台 83 / 83 7 推土机 1台 86 / 86 8 轮式装载车 1台 90 / 90 （2）噪声影响分析 本次仅考虑点声源（若有多台设备，则先进行叠加）经距离衰减后的噪声，预测结果见表13。 表13 距声源不同距离处噪声值 主要噪声源 噪声预测值dB（A） 10m 20m 30m 40m 50m 100m 150m 200m 250m 300m 柴油发电机组 78.0 72.0 68.5 66.0 64.0 58.0 54.5 52.0 55.0 48.5 ZJ50钻机 78.0 72.0 68.5 66.0 64.0 58.0 54.5 52.0 55.0 48.5 泥浆泵 68.0 62.0 58.5 56.0 54.0 48.0 44.5 42.0 40.0 38.5 振动筛 63.0 57.0 53.5 51.0 49.0 43.0 39.5 37.0 35.0 33.5 离心机 63.0 57.0 53.5 51.0 49.0 43.0 39.5 37.0 35.0 33.5 挖掘机 63.0 57.0 53.5 51.0 49.0 43.0 39.5 37.0 35.0 33.5 推土机 66.0 60.0 56.5 54.0 52.0 46.0 42.5 40.0 38.0 36.5 轮式装载车 63.0 57.0 53.5 51.0 49.0 43.0 39.5 37.0 35.0 33.5 根据上表可知：在距离衰减的情况下，昼间在距施工机械20m处噪声即可满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求；夜间距施工机械150m处噪声才能够满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。项目距离最近的敏感点刘家沟村1100m，项目施工不会对居民造成影响，为进一步降低项目施工对周边声环境的影响，环评建议施工期采取以下措施： ①钻井噪声：合理安排噪声源位置，使噪声源装置尽量远离居民住宅，平面布置时使主要噪声源布置于距离农户房屋及工作人员办公生活较远的方位；柴油发电机加衬弹性垫料，排气管朝向避开工作人员办公生活的方位，钻井固定设备尽量加衬弹性垫料；管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声。 ②完井测试噪声：在放喷、测试作业前，对井口周边村民进行测试作业的告知和安全防范知识宣传，放喷、测试作业禁止在夜间进行；100～200m范围建立警戒点并进行24小时警戒，禁止附近村民进入警戒区，以防止与钻井作业无关的人员进入井场发生意外事故。该措施虽为安全措施，但同时也可有效的避免测试放喷时产生的放喷噪声对周围居民的影响。 ③建设单位在施工时若移动井场位置，应向远离居民的方位移动。 由于本项目位于农村地区，周围村庄距本项目的距离都大于200m，经采取以上措施后，项目区施工噪声对周围村庄影响较小，声环境质量可基本维持现状，施工期结束后噪声影响随即消失。 5、固体废物环境影响分析 （1）钻前工程土石方 本项目钻前工程、完井拆迁、附属工程建设工程量均较小，只产生少量土石方和和耕植土，项目区设表土堆场对钻前工程产生的耕植土和土方进行堆放，且有相应的防止水土流失的措施，待完井后可用于周边土方回填和井场土地复垦，对周围环境影响较小。 （2）废弃钻井泥浆和岩屑 根据榆林市环境保护局关于印发《榆林市油（气）开采废弃物处置环保暂行管理办法》（榆政环发[2015]170号）规定，严禁废弃泥浆和岩屑就地处理、就地固化或随意抛洒、掩埋。 本项目设置350m3泥浆储罐1个，100m3岩屑废渣箱1个，用于收集钻井过程中产生的废泥浆、废岩屑。经核算，本项目钻井期间最大产生废弃泥浆约320m3，钻井岩屑约96m3，泥浆储罐、岩屑废渣箱容积能够容纳钻井期间产生的全部废弃泥浆和岩屑。本钻井施工结束后，建议建设单位将可用泥浆循环利用于周边其他井场钻井施工，如不能重复利用，须将可用泥浆和废弃泥浆集中收集，在井下作业完成后3天内，由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一运至有资质单位处置；钻井岩屑存放于废渣箱中，在井下作业完成后3天内，由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一运至有资质单位处置。因此，本项目废弃泥浆和岩屑收集设施设置合理，处理措施可行，能够确保废弃泥浆和岩屑在井场内不落地、不外排，对环境影响较小。 （3）废油、废棉纱 钻井过程中废油的主要来源是：机械（泥浆泵、转盘、链条等）润滑废油；清洗、保养产生的废油，如更换柴油机零部件和清洗钻具、套管时产生的废油。本项目钻探过程产生的废油约0.05t，属于危险废物，采用废油罐收集，贮存于危废暂存间内，项目结束后委托有资质部门处理。此外，工程钻井过程中会产生一定的废棉纱，主要来源为机械保养、清洗后的擦拭。根据调查分析，工程钻井过程中产生废棉纱量为0.01t，依据《国家危险废物目录》（2016），废棉纱属于危险废物豁免管理范畴；项目产生的废棉纱与生活垃圾一并收集交由环卫部门处理。 （4）生活垃圾 本项目施工期共产生生活垃圾1.5t，生活垃圾暂存于防渗、防雨、防蚊虫和异味的垃圾桶中，及时交由当地环卫部门外运至当地垃圾填埋场处理。 综上，在落实施工期各项环保措施后，项目施工期固体废弃物均能够得到妥善处置，对周围环境影响较小。 6、生态环境影响分析 本项目钻前工程施工时对场地进行平整、开挖、施工车辆碾压等活动会对活动范围内的土壤质地和性质以及地表植被造成影响，从而造成一定量的水土流失，随着施工的结束，影响也随之消失。 井场附近以灌木林地为主，本项目工程占地改变了原有土地利用现状，土地利用功能也随之改变。项目临时占地结束后可对土地利用进行复垦和复耕，因此对周边生态环境影响不明显。项目施工期对生态环境的影响主要表现在以下几个方面： （1）土地利用现状的改变 本钻井工程临时占地7700m2，占地为临时用地，占地类型为灌木林地，不涉及永久占地。工程项目建设对生态环境的影响主要表现为项目占地使土地功能发生改变；井场临时占地会在一定程度上改变土地利用方式，临时性的减小灌木林地的面积，工程利用挖方回填，同时对耕植土按照相关要求进行堆放并采取覆盖薄膜等措施，尽可能的减小对当地土地资源的影响；临时占地只在短期内改变土地利用性质，钻井工程完成后，若本井不产气，则对本项目钻井期间施工区域进行植被恢复，若本井产气则进行集输工程，征地工作根据集输工程要求进行。 （2）对植被的影响 项目临时占地为灌木林地，无其他经济作物，不会对居民生活质量造成影响，工程的建设会对土地范围内的植被造成一定的损失。项目建设完毕后，在临时用地范围内进行植被恢复，因此项目建设对植被影响较小，不会造成项目占用区域植被的减少，对生态环境影响较小。 （3）土壤 钻前工程期间的开挖和填埋行为将会破坏土壤结构。对场地平整产生的剥离表层土在井场的临时土石方堆存点集中临时堆放，完井后用于场地复垦用土。剥离表层土临时堆场地设置截排水沟等严格的水保措施防止水土流失。完井后，随着生态保护和临时占地植被恢复措施的进行，井场对土壤的影响将得到尽快恢复。 7、封井影响分析 （1）影响分析 本项目为勘探项目，封井分为临时封井和永久封井，当勘探井具有开发价值时对采气井进行管网建设用于生产输送，或采取临时封井等待管网建设以及开发生产。当勘探井不具有开发价值时，采取永久封井。 临时封井时按行业规范进行封井作业，对钻井设备、基础进行拆除、搬迁，天然气井口安装采气树。在井口位置设标记，注明该井的启用与封闭时间及使用单位等，在封井结束后清理井场，然后对场地的植被予以恢复。 永久封井时采用的原材料主要是水泥，为防止废井腐蚀而导通含水层间的水力联系，开采井使用完毕后应在井筒注入水泥封井，通过场外搅拌，由罐车进入场内进行封堵，一般数小时即可完成。按照相关规范，废弃井口应于地面下1~1.5m，同时在井口位置设标记，注明该井的启用与封闭时间及使用单位等，在封井结束后清理井场，然后对场地的植被予以恢复。 此外，封井期还需对采气井场的地面设施进行拆除，在拆除过程中会产生少量扬尘，受影响人群主要为拆除人员，且与当地自然条件导致的风沙相比较，清理过程中扬尘造成的环境影响可忽略不计。 地面设施拆除、井场清理等工作会产生部分废弃管线、废弃建筑残渣，对这些废弃管线、残渣将进行集中清理收集，管线外运清洗后可回收再利用，废弃建筑残渣外运至指定填埋场填埋处理。 封井后应采取的环保措施 ①若为临时封井，除预留转成生产井所需的面积（2000m2）外，对其余临时占地（5700m2）覆土并恢复为灌木林地；若为永久封井，对整个施工区域（7700m2）覆土并恢复为灌木林地； ②气井测试完毕后，拆除放喷池周围的砖墙，并进行回收。清除放喷测试留下的痕迹，再用井场建设时的表层土进行覆盖，然后进行植被恢复。 ③人工拆除临时占地基础。将井场建设保留的耕植土直接摊铺覆盖于场面上，然后进行植被恢复。 ④为尽快恢复土地功能，可增施肥料，加强灌溉，以改良土壤结构及其理化性质，提高土壤的保肥保水能力，恢复土壤生产能力。 8、临时道路保护措施 工程施工前期对进场道路部分路段进行了拓宽，拓宽宽度约为1m，拓宽道路长度约为800m，道路占地面积较小。对于新增临时道路，结合本项目测试情况，若将进入下一步气田开发，则交由开发单位完善道路永久占地手续和实施道路边坡修整和硬化作业；若完井测试情况不佳，井场将封井报废，则需按照临时占地恢复要求，将新增井场道路恢复原有地貌，同时应广泛征询周边居民对井场道路恢复或保留的意见，尽可能的方便周边居民出行。 二、运营期环境影响分析 由于本次评价不涉及天然气开采阶段，因此本报告不对营运期环境影响进行分析。 三、环境风险分析 本项目的环境风险主要是井喷造成的环境污染事故。从环境风险源识别、风险源强估算、风险影响预测、应急救援体系等方面进行了环境风险影响分析和评价，并提出了相应的环境风险防范措施。在落实环境风险防范措施以及生态保护措施后，预计可大幅降低本项目的环境风险，使其对环境的风险影响最小，从而使本项目的环境风险处于可接受的水平。具体见环境风险专项评价。 四、环保投资 项目总投资1000万元，其中环保投资39万元，占总投资的3.9%。具体环保投资见表14。 表14 环保投资一览表 项目 内容 投资（万元） 废水治理 钻井废水收集罐收集，委托有资质单位处置 3 压裂返排液收集罐收集，委托有资质单位处置 3 防渗池底部压实后铺设2mm厚高密度聚乙烯膜 10 生活污水经沉淀处理后回用于洒水抑尘，处理规模3.0m3/d 1 噪声治理 减振垫 3 固体废弃物处置 废弃泥浆储罐收集，委托有资质单位处置 6 岩屑收集箱收集，委托有资质单位处置 5 废油采用废油罐收集，贮存于危废暂存间内，项目结束后委托有资质部门处理 2 生活垃圾、废棉纱收集、转运 1 水土保持与植被恢复 临时封井：除预留转成生产井所需的面积（2000m2）外，对其余临时占地（5700m2）覆土并恢复为灌木林地；永久封井：对整个施工区域（7700m2）覆土并恢复为灌木林地 5 合计 39 五、污染物排放清单 拟建项目污染物排放清单见表15。 表15 项目污染物排放清单 类别 污染源 污染物排放清单 排污口位置 拟采取的环境保护措施及主要运行参数 数量 执行的环境标准及污染物排放管理要求 污染物种类 排放浓度 总量指标 废水 钻井废水 COD 石油类 SS / / / 钻井废水收集罐，容积200m3 1套 废水不外排 压裂返排液 COD 石油类 SS / / / 压裂返排液收集罐，容积200m3 1套 生活污水 COD NH3-N SS / / / 沉淀池，容积3m3 1座 废气 施工扬尘 粉尘 / / 井场内 定期洒水 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准 放喷废气 SO2、CO2等 / / 放喷池 放喷池300m3，火炬点燃 1座 噪声 机械设备 噪声 / / 井场内 柴油发电机组、泥浆泵、振动筛离心机等钻井设备加衬弹性垫料，减震 / 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 固体废物 废弃泥浆 一般固废 / 0 / 废弃泥浆储罐，350m3 1套 《一般工业固体贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单 废弃泥浆和岩屑在井场内不落地、不外排 钻井岩屑 一般固废 / 0 / 岩屑收集箱，100m3 1套 废油 危险废物 / 0 危废暂存间 废油罐 1个 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单 废棉纱 固废 0 生活垃圾收集桶 垃圾桶 若干 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） 生活垃圾 生态恢复 临时封井：除预留转成生产井所需的面积（2000m2）外，对其余临时占地（5700m2）覆土并恢复为灌木林地；永久封井：对整个施工区域（7700m2）覆土并恢复为灌木林地

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工扬尘 | TSP | 定期洒水；避免在大风天气进行土地开挖和回填作业；尽量减少开挖土方的露天堆放时间 | 达标排放 |
|  | 柴油发电机 | 烟尘、SO2、NOX、CO | 使用轻质柴油，加强机械保养，降低柴油消耗量 |  |
|  | 试气 | 甲烷、硫化氢 | 火炬点燃，自然扩散 |  |
| 水 污 染 物 | 钻井 | 钻井废水 | 分别设收集罐收集，交由有资质单位处置 | 在井场内不落地和不外排 |
|  |  | 压裂返排液 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 项目区内设置旱厕，定期由附近村民清掏做肥料；生活污水经沉淀处理后回用于抑尘洒水 | 全部回用不外排 |
| 固 体 废 物 | 钻井 | 废弃泥浆 | 废弃泥浆储罐收集，交由有资质单位处置 | 在井场内不落地和不外排 |
|  |  | 钻井岩屑 | 岩屑收集箱收集，交由有资质单位处置 |  |
|  | 设备维护 | 废油 | 采用废油罐收集，贮存于危废暂存间内，项目结束后委托有资质部门处理 | 全部合理处置 |
|  |  | 废棉纱 | 与生活垃圾一并收集，交由环卫部门进行处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 分类收集后交由环卫部门进行处理 |  |
| 噪 声 | 柴油发电机加衬弹性垫料，排气管朝向避开工作人员办公生活的方位，其他固定设备尽量加衬弹性垫料；管理和作业过程中平稳操作，避免作业时产生非正常的噪声等 |
| 生态保护措施及预期效果： 根据本项目对生态环境的影响，同时结合本项目的特征，主要提出以下生态保护措施： （1）应严格按施工设计进行施工范围的划定，禁止超计划占用土地和破坏施工范围外植被； （2）合理安排施工程序，易造成水土流失的工程尽量避开雨季，尤其是基础开挖应避免在雨天进行； （3）工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方作为施工场地平整回填之用； （4）开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失； （5）工程在井场完井搬迁后，对临时占地的土地进行恢复，可增施肥料，把有机肥和无机肥结合起来用，以改良土壤结构及其理化性质，提高土壤的保肥保水能力，恢复土壤生产能力。 采取以上措施后，不仅能有效的进行生态破坏防治，减少水土流失，还能通过生态恢复保持当地生态系统的连续性和稳定性。 |

# 结论与建议

一、结论 1、建设项目情况 长庆油田分公司天然气及区域勘探项目组米105井项目位于榆林市榆阳区刘千河办事处聚福梁村，项目采用常规钻井工艺，钻井深度3200m，井场总占地面积7700m2，占地类型为灌木林地。项目总投资1000万元，其中环保投资39万元，占总投资的3.9%。 2、选址符合性分析 2017年3月25日，榆林市榆阳区发展改革局20170007号文件表明长庆油田分公司天然气及区域勘探项目组拟建设的米105、米106气井分别位于青云镇刘千河办事处、上盐湾镇清泉办事处，气井的建设与榆阳区目前重大建设项目规划不冲突。 项目位于榆阳区青云镇刘千河办事处聚福梁村，占地类型为灌木林地，井场周围没有其他工业污染源、井场未处于生态敏感区，项目影响区不涉及饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域。井场选址符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013）中的规定。项目选址合理。 3、环境质量现状评价结论 （1）评价区域环境空气质量现状中PM10、SO2、NO2浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，非甲烷总烃一次值满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司编制）中关于非甲烷总烃环境质量标准值的规定。 （2）评价区地下水水质监测指标中硝酸盐氮及细菌总数超过《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准的要求，其余各监测项目的监测值均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准的要求。 （3）项目区四周各监测点噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、环境影响评价结论 （1）环境空气 本项目钻前工程产生的粉尘量较少，通过采取加强对材料运输的管理、合理布置材料、对原料进行覆盖，以及及时清运弃渣等措施，可使扬尘影响降低到可接受程度；测试放喷和事故放喷废气引入放喷池燃烧后排放，可有效减少废气污染物的产生量；放喷时间选择在气象条件好的时间，可以充分自然稀释；柴油机尾气可通过自然稀释扩散后，满足环境空气质量标准要求。本项目施工期较短，项目周边地势开阔，废气一经产生便可迅速扩散，施工废气对周围环境影响较小。 （2）水环境 本项目废水主要是钻井废水、压裂返排液及生活污水。 钻井废水产生量为160m3，钻井废水统一收集后全部进入地上钻井废水收集罐，在井下作业完成后3天内，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处置。钻井废水在井场内不落地和不外排，不会对当地地表水环境造成影响。 压裂返排液量总计约150m3。压裂返排液统一收集后全部进入地上压裂返排液收集罐，在井下作业完成后3天内，由防渗漏、防溢流的运输车辆统一转移至有资质单位处置。压裂返排液在井场内不落地和不外排，不会对当地地表水环境造成影响。 项目施工期生活污水产生量为93.6m3，生活污水经沉淀处理后回用于抑尘洒水，不外排，不会对当地地表水环境造成影响。 （3）声环境 由于钻井施工作业时间段，施工完成后影响即消除，对井场产噪声设备进行消声、减振处理后，噪声对周围环境的影响可接受，且项目周边200m范围内无居民居住，施工期噪声不会对当地环境及居民产生影响。 （4）固体废物 本项目井前工程产生的少量土石方全部回填井场，耕植土全部用于完井后复垦；钻井过程中产生的废弃泥浆和岩屑集中收集，在井下作业完成后3天内，由防渗漏、防抛洒、防扬尘的运输车辆统一运至有资质单位处置，废弃钻井泥浆和岩屑在井场内不落地和不外排，对环境影响较小；钻井过程中产生的废油经废油罐收集后委托有资质单位处理；废棉纱与施工人员产生的生活垃圾经垃圾箱收集交由当地环卫部门处置；因此，本项目各类固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境产生影响。 （5）生态环境 本项目对所产生的各类废物需进行妥善处理处置，并使其符合相关的环保标准和技术规范的规定；对工程临时堆土(料)采取拦挡、覆盖等措施；完井后，对临时占地按照原土地利用类型恢复其地表植被，减少水土流失；对井场临时占地进行地表植被恢复等措施，可以有效防治本项目对生态环境造成的不利影响。 因此，本项目拟采取的生态环境保护措施是成熟有效和经济适用的。 5、环境风险评价结论 本工程针对井场废水泄漏及外溢、柴油储运、废油转运以及钻井工程中存在的井喷、井漏等风险提出了相应的环境风险防范措施。在落实风险防范措施后，项目的环境风险达到可接受水平。 6、综合评价结论 项目符合国家产业政策，选址可行。在认真落实环评提出污染防治及生态恢复保护措施后，可有效减缓项目对环境的影响，从满足环境质量目标要求分析，本项目建设可行。 二、建议与要求 （1）切实执行国家、陕西省和当地政府的相关条例和规定； （2）加强水土流失防治管理，严格控制工程带来的水土流失； （3）认真执行“三同时”原则，确保各项污染治理措施的实施； （4）加强管理，保证污染防治设施稳定运行，并加强设备维护、保养，最大限度地减少污染排放给环境造成的影响，加强环保宣传教育，提高职工的环保意识。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 本报告表附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目四邻关系图 附图3 项目平面布置示意图 附图4 监测布点图 附图5 环境风险保护目标图 附件1 项目委托书 附件2 榆林市榆阳区发展改革局20170007号文件 附件3 榆林市环境保护局榆阳分局 《关于长庆油田分公司天然气及区域勘探项目组米105气井环境影响评价执行标准的批复》（榆区环发[2017]128号） 附件4 《长庆油田分公司天然气及区域勘探项目组米105井项目环境质量现状监测报告》（XAH170218A） 附件5：榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告（编号：2017（446）号）